## Slide 1: Проектно-исследовательская работа по теме: «Сравнение грузоподъёмности мостов в зависимости от типа конструкций»
Выполнил: Гончар Глеб, ученик 9А класса МБОУ СОШ № 12 г. Хабаровска.

## Slide 2
Цель работы - сравнить грузоподъёмность двух мостов из спагетти в зависимости от типа конструкций.
Гипотеза – ферменный мост обладает большей грузоподъёмностью, чем арочный мост.
Задачи:
Изучение истории развития мостов и мостостроения.
Изучение типов мостов по конструкции.
Выбор конструкций для их проектирования.
Создание чертежей мостов.
Строительство двух мостов из спагетти, ранее выбранных типов конструкций.
Проведение опыта, результатом которого станет заключительный вывод по всему проекту.

## Slide 3: Соревнования по строительству мостов из макарон.
«Региональные соревнования по строительству мостов из спагетти» проведены при поддержке НГАСУ (Сибстрин) 9 декабря 2018 г. «Экспоцентр
Новосибирск».

## Slide 4: Мост и его элементы конструкции.
Мостовое сооружение – дорожное инженерное сооружение, состоящее из одного или нескольких пролетных строений и опор, прокладывающее транспортный или пешеходный путь над различными препятствиями.

## Slide 5: История развития мостовых сооружений.
Длиннейший мост в Европе - мост через Волгу в Сызрани (проект Н. А. Белелюбского)
Мост через Енисей в Красноярске (проект Л. Д. Проскурякова) получил золотую медаль в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже

## Slide 6
Крымский мост -
визитная карточка Российского мостостроения XXI века
Крымский мост - это транспортный переход через Керченский пролив, который соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.
Имеет общую протяженность 19 км и является самым длинным мостом в России.

## Slide 7: Типы мостов по конструкции.
Типы мостов:
Блочный (консольный, неразрезной, разрезной, температурный)
Ферменный
Понтонный
Арочный
Распорный (рамный, подвесной, вантовый, комбинированный)

## Slide 8: Выбор конструкций для их проектирования.
Ферменный мост.
Такой мост состоит из ферм. Ферма (фр. Ferme ← лат. Firmus «прочный») – стержневая система в строительной механике, остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными. Уникальность конструкции мостовой фермы заключается в ее способности не меняться под воздействием внешних факторов.
На фотографии запечатлено «Амурское чудо» – Амурский мост (1916г.)

## Slide 9
Арочный мост.
Арочный мост - это сооружение, где проезжая часть опирается на изогнутую конструкцию, напоминающую арку. Секрет прочности арки заключается в том, что она передает нагрузку от проезжей части не только на опоры, но на боковые элементы, которые, подобно стенкам, распирают арку, предотвращают ее обрушение.
На фотографии запечатлён Арочный мост через р. Чердымовка по ул. Поповской ( ныне ул. Калинина; 1923г.)

## Slide 10: Конструирование ферменного моста.
На фотографии изображён процесс приклеивания раскоса к ферме моста.
На фотографии изображён процесс склеивания дорожного полотна будущего ферменного моста.

## Slide 11
Ферменный мост готов!
Масса моста равна (m = 150,31 г.)

## Slide 12: Конструирование арочного моста.
На фотографии изображён процесс склеивания дорожного полотна будущего арочного моста.
На фотографии изображён процесс приклеивания опоры к арке моста моста.

## Slide 13
Масса моста равна (m =150, 65 г.)
Арочный мост готов!

## Slide 14: Проведение опытов.
Ферменный мост.
Опыт №1 (m = 6 кг)
Опыт №2 (m = 8 кг)

## Slide 15
Опыт №3 (m = 10 кг)
Опыт №4 (m = 12 кг)

## Slide 16
Арочный мост.
Опыт №1 (m = 6 кг)
Опыт №2 ( m = 8 кг)

## Slide 17
Опыт №3 (m = 10 кг)

## Slide 18: Таблица опытов ферменного моста.
Опыт | Нагрузка | Что делал | Что наблюдал | Вывод
Опыт №1 | 60 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил безмен. Растянул безмен. Безмен показал значение массы, равное 6 кг. | Прогиб моста равен 0,002 м. | Мост выдержал нагрузку, равную 60 Н
Опыт №2 | 80 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил гирю, масса которой равна 8 кг. | Прогиб моста равен 0,004 м. | Мост выдержал нагрузку, равную 80 Н
Опыт №3 | 100 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил гирю, масса которой равна 8 кг., а также 2 гантели массами по 1 кг. каждая. | Прогиб моста равен 0,01 м. | Мост выдержал нагрузку, равную 100 Н
Опыт №4 | 120 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил гирю, масса которой равна 8 кг., а также 2 гантели массами по 2 кг. каждая. | Прогиб моста равен 0,016 м. Было слышно лёгкое потрескивание | Мост выдержал нагрузку, равную 120 Н

## Slide 19: Таблица опытов арочного моста.
Опыт | Нагрузка | Что делал | Что наблюдал | Вывод
Опыт №1 | 60 Н. | К Арочному мосту при помощи верёвки прикрепил безмен. Растянул безмен. Безмен показал значение массы, равное 6 кг. | Прогиб моста равен 0,003 м. | Мост выдержал нагрузку, равную 60 Н
Опыт №2 | 80 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил гирю, масса которой равна 8 кг. | Прогиб моста равен 0,005 м. | Мост выдержал нагрузку, равную 80 Н
Опыт №3 | 100 Н. | К ферменному мосту при помощи верёвки прикрепил гирю, масса которой равна 8 кг., а также 2 гантели массами по 1 кг. каждая. | Прогиб моста равен 0,011м. Было слышно лёгкое потрескивание. | Мост выдержал нагрузку, равную 100 Н

## Slide 20: Ферменный мост.
Chart: Нагрузка на мост (в Н.)
| 0 | 60 | 80 | 100 | 120
Ферменный мост | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.016
На слайде представлен график зависимости прогиба (Δh) ферменного моста (в м.) от нагрузки (в Н.)
Где Δh – разность между высотой от поверхности до моста без нагрузки и с ней.

## Slide 21: Арочный мост
Chart: Нагрузка на мост (в Н.)
| 0 | 60 | 80 | 100
Арочный мост | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.011
На слайде представлен график зависимости прогиба (Δh) ферменного моста (в м.) от нагрузки (в Н.)
Где Δh – разность между высотой от поверхности до моста без нагрузки и с ней.

## Slide 22: Заключение.
Моя гипотеза подтвердилась практическими опытами - ферменный мост обладает большой грузоподъёмностью, нежели арочный.
Ферменный мост состоит из большего количества элементов, чем арочный, в связи с чем, процесс его создания более трудоемкий.
Дополнительный результат исследования - колоссальная грузоподъёмность мостов из спагетти. Груз, выдерживаемый мостами из спагетти, превышает массу мостов в 60-80 раз.
Грузоподъемность и прочность моста зависит не только от используемого материала, но и от выбранной конструкции. Ферменный мост имеет грузоподъемность на 20 % больше, чем арочный мост.
Важный результат моего проекта - приобретение мною навыка самостоятельного создания инженерного сооружения, что является полезным прикладным опытом.

## Slide 23: Спасибо за внимание!